Część-1 Zestawy ELISA oraz wsparcie techniczne polegające na wprowadzeniu odpowiedniego dla każdego zestawu protokołu do oprogramowania Gen5, obsługującego czytnik Epoch firmy BioTek, przez autoryzowany serwis firmy BioTek.

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość jednostek lub wielkość opakowania | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bovine Interleukin-4 ELISA Kit (Wuhan), nr kat.E0077b Zestaw ELISA do ilościowego oznaczenia interleukiny 4 w surowicy, osoczu (EDTA, heparyna), moczu, homogenatach tkankowych, supernatancie hodowli komórkowej oraz innych płynach biologicznych pochodzenia bydlęcego. Zakres testu: 15.6-1000 pg/mL; czułość nie gorsza niż 5.7 pg/mL; odczyt absorbacnji przy 450 nm; powtarzalność w obrębie zestawu wyrażona współczynnikiem zmienności CV% dla całego zakresu krzywej wynosi <4.6%; powtarzalność pomiędzy zestawami wyrażona współczynnikiem CV% dla całego zakresu krzywej wynosi <7.3%. Test oparty o 7 parametrową krzywą standardową. | 96T | 2 |
| 2. | Bovine Immunoglobulin G ELISA Kit (Wuhan), nr kat. E0544b Zestaw ELISA do ilościowego oznaczenia immunoglobuliny G w surowicy, osoczu (EDTA, heparyna), moczu, homogenatach tkankowych, supernatancie hodowli komórkowej oraz innych płynach biologicznych pochodzenia bydlęcego. Zakres testu: 1.56-100 ng/mL; czułość nie gorsza niż 0.33 ng/mL; odczyt absorbacnji przy 450 nm; powtarzalność w obrębie zestawu wyrażona współczynnikiem zmienności CV% dla całego zakresu krzywej wynosi <6.8%; powtarzalność pomiędzy zestawami wyrażona współczynnikiem CV% dla całego zakresu krzywej wynosi <10.5%. Test oparty o 6 parametrową krzywą standardową. | 96T | 2 |
| 3. | Bovine Immunoglobulin E ELISA Kit (Wuhan), nr kat. E0545b Zestaw ELISA do ilościowego oznaczenia immunoglobuliny E w surowicy, osoczu (EDTA, heparyna), moczu, homogenatach tkankowych, supernatancie hodowli komórkowej oraz innych płynach biologicznych pochodzenia bydlęcego. Zakres testu: 7.80-500 ng/mL; czułość nie gorsza niż 1.95 ng/mL; odczyt absorbacnji przy 450 nm; powtarzalność w obrębie zestawu wyrażona współczynnikiem zmienności CV% dla całego zakresu krzywej wynosi <6.9%; powtarzalność pomiędzy zestawami wyrażona współczynnikiem CV% dla całego zakresu krzywej wynosi <9.5%. Test oparty o 7 parametrową krzywą standardową. | 96T | 2 |
| 4. | Bovine Hepcidin ELISA Kit (Wuhan), nr kat. E1979b Zestaw ELISA do ilościowego oznaczenia hepcydyny w surowicy, osoczu (EDTA, heparyna), moczu, homogenatach tkankowych, supernatancie hodowli komórkowej oraz innych płynach biologicznych pochodzenia bydlęcego. Zakres testu: 0.78-50.0 ng/mL; czułość nie gorsza niż 0.195 ng/mL; odczyt absorbacnji przy 450 nm; powtarzalność w obrębie zestawu wyrażona współczynnikiem zmienności CV% dla całego zakresu krzywej wynosi <6.4%; powtarzalność pomiędzy zestawami wyrażona współczynnikiem CV% dla całego zakresu krzywej wynosi <9.7%. Test oparty o 7 parametrową krzywą standardową. | 96T | 2 |

Część-2

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość jednostek lub wielkość opakowania | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Clean-up – zestaw do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych, nr kat. 021-250 | 250 | 2 |
| 2. | ExTerminator -zestaw do usuwania terminatorów po reakcji sekwencyjnej, nr kat. 444-250 | 250 | 2 |

Część-3

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość jednostek lub wielkość opakowania | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alkohol etylowy 99,8%, czda nr kat.BA6480111 | 1000ml lub 500ml | 15 lub 30 |
| 2. | Metanol 99,8% czda, nr kat.621990110 | 1l | 3 |
| 3. | Kwas solny 25% czda, nr kat. 575220691 | 1l | 3 |

Część-4

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość jednostek lub wielkość opakowania | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pepsyna 2.000 j. FIP/g (30.000 E/g )krajowa, nr kat. A500-G-krajowa | 500g | 3 |

Część-5

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość jednostek lub wielkość opakowania | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żel krzemionkowy pomarańczowy 2-5mm, nr kat. ROTH-P077.2 | 2,5 kg | 3 |

Część-6

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość jednostek lub wielkość opakowania | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Syngen Daily Agarose, nr kat SY521011 | 100g | 1 |

Część-7

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość jednostek lub wielkość opakowania | Liczba opakowań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PBS, nr kat. D8537-100ML | 100ml | 1 |